ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА НОЖНИЦ ГИЛЬОТИННЫХ

1. Основные технические данные

| Модель ножниц | НГ 6,3 х2200 | НГ 7х 2000 | НГ 7х 2500 | НГ 12х 2000 | НГ 12 х3200 | НГ 16 х2000 | НГ 15 х2500 | НГ 18 х2000 | НГ 18 х2200 | НГ 20 х2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная толщина листового металла, мм | 6,3 | 7,0 | 7,0 | 12 | 12,0 | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 |
| Максимальная длина сечения, мм | 2200 | 2000 | 2500 | 2000 | 3200 | 2000 | 2500 | 2000 | 2200 | 2000 |
| Ход заднего упора | 900 |
| Число ходов верхнего ножа в минуту | 36 | 24 |
| Длина хода верхнего ножа, мм | 106 | 130 |
| Угол наклона верхнего ножа | 2,20о | 2,25о | 2,02о | 2,25о | 2,25о | 2,73о | 2,43о | 2,73о | 2,70о | 2,73о |
| Клиноременная передача: |
| наружные диаметры шкивов, мм | 180; 660 | 180; 980 |
| клиновые ремни: |
| тип | С (В) |
| количество, шт | 2 | 3 |
| Габаритные размеры ножниц, мм: длина ширина высота | 2350 1560 2230 | 2750 1560 2230 | 3150 1560 2230 | 2130 1410 2120 | 4240 2460 2350 | 2950 2480 2750 | 3540 2460 2350 | 2950 2480 2750 | 3150 2480 2750 | 2950 2480 2750 |
| Вес ножниц, кг | 3940 | 4180 | 4450 | 4680 | 11400 | 8630 | 9100 | 8900 | 9150 | 9280 |

## 2. Характеристика электрооборудования

| Частота тока, Гц | 50 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 3х380 |
| Род тока | переменный 3-х фазный |
| Напряжение цепи, В: |  |
| управления | 220 |
| цепь педали дистан-ционного управления | 36 |
| местного освещения | 36 |
| Количество точек местного освещения | 1 |
| Управление | кнопочное и педальное |
| Электродвигатель: |  |
| тип | А180М2 |
| мощность, кВт | 11 | 30 |
| частота вращения, об/мин | 1500 | 2900 |
| Режим работы электросхемы | одиночный ход, ручной проворот (наладочный режим) |